# SEGUNDO INFORME MENSUAL

PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE EMISIONES POR FUENTES MÓVILES EN BOGOTÁ D.C.

CARLOS JAVIER GUERRERO CASTAÑEDA

CONTROLADOR AMBIENTAL

CONTRATO 072/ 2007

09 DE MAYO A 08 DE JUNIO DE 2007

BOGOTÁ D.C.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR FECHA................................4

2. CONSOLIDADO DE LAS REVISIONES HECHAS EN EL MES DE MAYO.........5

# 3. INFORME DE OPERATIVOS ESPECIALES CON MOTOCICLETAS.................7

# 4.  INFORME DE INVENTARIOS DE EQUIPOS Y CAPACITACIONES.................8

# 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................8

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Consolidado de vehículos a Diesel.............................................................5

Tabla 2. Consolidado de vehículos a gasolina.........................................................6

Tabla 3. Consolidado final vehículos Diesel y gasolina............................................7

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR FECHA

A continuación se presenta un resumen de las actividades ejecutadas durante el mes de mayo.

| Día | Punto | Novedad |
| --- | --- | --- |
| Mayo 09 y 10 | Av. Caracas Cl. 43 (Auteco) | Operativos especiales con motos multimarca. Se tomaron mediciones con un analizador OPUS 40D propiedad de Tecnoingeniería con fines normativos. |
| Viernes 11 mayo | Cra 13 Cl.42 | Operativo en calle |
| Mayo 12 y 13 | - | Descanso |
| Lunes 14 Mayo | Parque Nacional | Operativo en calle |
| Martes 15 mayo | Av 1 de Mayo Cra 80 | Operativo en calle |
| Miércoles 16 mayo | Autosur x Av. Bosa | Desde las 10:00 a.m. por otras actividades de la policía. |
| Jueves 17 mayo | Av. Centenario Cra.123 | Operativo en calle |
| Viernes 18 mayo | Av. Cl. 80 Cra.116B | Interrupción por lluvia. |
| Sábado 19 mayo | Cl. 13 Cra. 63 | De 7:30 a.m. a 11:00 a.m. |
| Domingo 20 mayo | -- | Descanso |
| Lunes 21 Mayo | -- | Día festivo |
| Martes 22 mayo | Autonorte Cll 170. | En las horas de la mañana se asistió a la Secretaría Distrital de Ambiente para la toma de la foto del carné. En la tarde hubo operativo en calle. |
| Miércoles 23 mayo | -- | Hubo otras actividades de la policía; por lo que se colaboro en la oficina con el programa de Autorregulación. |
| Jueves 24 mayo | Polideportivo de Kennedy | Operativo en calle. Interrupciones ocasionales por lluvia. |
| Viernes 25 mayo | Cll. 80 Cra. 114 | Operativo en calle. Interrupciones ocasionales por lluvia. |
| 26 y 27 mayo | -- | Descanso. |
| Lunes 28 Mayo | Av Bosa Cl.59 Sur. | En las primeras horas de la mañana se atendió un derecho de petición en la Kr.78F N° 58K-27 Sur. Después se realizó el operativo en calle. |
| Martes 29 mayo a Viernes 1 Junio | S.D.A. | Se colaboró en la oficina en el programa de Autorregulación verificando las tarjetas de operación de las empresas Rápido Pensilvania, Cootransmundial, Coopzobosa, Expreso del País, La Nacional, Transportes Panamericanos y Cotransbosa. |
| Sábado 2 Junio | S.D.A. | Se colaboró en la oficina en el programa de Autorregulación revisando la documentación de diversas empresas transportadoras de carga con pocos vehículos. |
| Domingo 3 Junio | --- | Descanso. |
| Lunes 04 Junio | Cll 13 Cra 68D | Operativo en calle. |
| Martes 05 Junio | Cra 7 Cl 169 | Operativo en calle. En las horas de la tarde hubo reunión en el Comando de la Policía Metropolitana de Tránsito para conocer a todos los compañeros del grupo. |
| Miércoles 6 Junio | Cra30 Cl 22 | Operativo en calle. |
| Jueves 7 Junio | Cra 30 Cl 30 Sur | Operativo en calle. En las horas de la tarde hubo jornada deportiva en la Policía. |
| Viernes 8 Junio | Av C. De Cali Av Suba | Operativo en calle. |

2. CONSOLIDADO DE LAS REVISIONES HECHAS EN EL MES DE MAYO

El siguiente es un consolidado de los operativos hechos en calle.  Durante este periodo no se trabajó en el programa de Autorregulación en empresas.

CONSOLIDADO VEHÍCULOS A DIESEL

Tabla N° 1, Consolidado vehículos a Diesel.

Gráfico N° 1, Aprobados Vrs. Rechazados en Diesel.

Como se observa en el anterior gráfico, el 32% de los vehículos revisados a Diesel rechazo la prueba.

Gráfico N° 2, Consecuencia de Rechazos en Diesel.

El anterior gráfico refleja que los rechazos de vehículos a Diesel en su mayoría no fueron inmovilizados, con un 75%, lo que se considera una menor contaminación por parte de éstos vehículos según la normatividad vigente.

CONSOLIDADO VEHÍCULOS A GASOLINA

Tabla N° 2, Consolidado vehículos a Gasolina.

Gráfico N° 3, Aprobados Vrs Rechazados en Gasolina.

Como se indica en el anterior gráfico, se puede concluir que en general los vehículos a gasolina se encuentran en mejor estado que los Diesel, pues el nivel de rechazo fue menor.

Gráfico N° 4, Consecuencia de Rechazos en Gasolina.

Considerando la gravedad de la falta en los vehículos a gasolina, se concluye que genera más riegos para el medio ambiente, pues casi el 30% de los carros rechazados generan inmovilización.

CONSOLIDADO FINAL VEHÍCULOS DIESEL Y GASOLINA

Tabla N° 3, Consolidado Final vehículos Diesel y Gasolina.

Gráfico N° 5, Resultado Total del mes.

3. INFORME DE OPERATIVOS ESPECIALES CON MOTOCICLETAS

Durante los días 9 y 10 de mayo se realizaron mediciones de gases a motos multimarca en la avenida Caracas con calle 43 en la sede de Auteco.  Se uso un analizador OPUS 40D propiedad de Tecnoingeniería con fines normativos, labor realizada con el Ingeniero Carlos Soto.

Dentro de lo medido esta el nivel de Hidrocarburos (HC), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2) y Oxigeno (O2).

# 4. INFORME DE INVENTARIO DE EQUIPOS Y CAPACITACIONES

En lo corrido del mes no se utilizaron Opacímetros de flujo parcial.  Tampoco se programaron capacitaciones.

# 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizaron a lo largo del mes 245 revisiones vehiculares, todas visuales, de las cuales:

- 210 fueron aprobadas (86%).

- 35 fueron rechazadas (14%),

- Se colocaron 31 comparendos

- Se inmovilizaron ocho vehículos.

Por otro lado, las recomendaciones, según la experiencia durante este periodo y como se ha señalado en los anteriores informes, serían las siguientes:

Se debe reforzar la presencia en calle debido a que hubo un periodo de varias semanas sin control ambiental en las vías por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, el mantenimiento a los vehículos decayó y hay muchos en mal estado.

Se considera importante capacitar de forma más intensiva a la Policía Metropolitana de Tránsito en cuanto a los procedimientos y normatividad en vía, ya que son un grupo totalmente nuevo.

Hace falta dar a conocer el Manual de Procedimientos de los operativos con el fin de estandarizar las técnicas y los pasos a seguir; para que el ciudadano sienta que las revisiones que se hacen a todos los vehículos siempre son iguales y ajustadas a la norma.

Se sugiere cambiar en algunos casos carpas, carcazas, sondas y multitomas que se encuentran en mal estado y resguardan los equipos del clima y el polvo.

Se considera importante dotar a las fuentes de energía móviles (plantas eléctricas) de silenciadores, ya que en muchos casos este ruido excesivo es una molestia.

Se recomienda modificar los muebles usados en los equipos para hacerlos de alguna forma más resistentes a la vibración de los desplazamientos, puesto que a largo plazo puede dañar ciertos componentes.

En cuanto al software que manejan los equipos de medición, se podría hacer mediciones más rápidas al obviar información que no es pertinente para la prueba como el color del vehículo, dirección y teléfono del usuario.

Se solicita mejorar el sistema de anclaje del computador portátil al cuerpo externo de los equipos para hacerlos más seguros;  son frecuentes los continuos intentos de robo.

Se requiere para los operativos en calle, que las grúas que acompañan los operativos estén disponibles desde el momento que se da inicio, para evitar congestiones de vehículos inmovilizados en la bahía; además éstas deben estar en buen estado principalmente en cuanto a emisión de gases.  Con frecuencia los conductores infractores comparan las grúas con sus vehículos.

Con el fin de alcanzar con mayor facilidad los exhostos altos de algunos vehículos, se recomienda adaptar brazos para la introducción de la sonda.  De igual forma, la manguera de opacidad se debe alargar puesto que muchas veces queda corta.

Se recomienda mayor coordinación entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de la Movilidad y la Policía Metropolitana de Tránsito para que haya mayor celeridad en cuanto a las sanciones a vehículos según nuevas normas vigentes como es el caso de la resolución 3500 del 2005, que aún no se pone en práctica.

Por último, referente a las adaptaciones vehiculares en exostos, bocinas, silenciadores, etc., que violan la normatividad, sería oportuno recibir capacitación, puesto que hay vehículos que ya vienen así de fabrica.  Igualmente el Código Nacional de Tránsito con la infracción 89 penaliza el uso del gas propano como combustible vehicular, pero no hay claridad para distinguirlo del gas natural vehicular (GNV).

_______________________________

Ing. Carlos Javier Guerrero Castañeda

Controlador Ambiental

Contrato 072 / 2007.

Tel.: 2624793 – 3112019266 - 3012231400